Terrassensanierung mit wasserfreiem Verlegesystem / Ceresit Bautechnik / Advertorial ProfiReport

(1.661 Zeichen inkl. Leerzeichen)

Langlebiger Untergrund für Balkone und Terrassen

Innovativer Systemaufbau für herausfordernde Bauprojekte

Großformatige Platten finden im Außenbereich vermehrt Verwendung. Zur optimalen Vorbereitung des Untergrundes eignet sich ein auch in dünnen Schichten hochfester und drainfähiger Epoxidharz-Estrichbelag, der in einem komplett wasserfreien System nachhaltig Schäden am Belag verhindert.

Bei der Sanierung von Balkonen und Terrassen sehen sich Verarbeiter mit unterschiedlichen Herausforderungen konfrontiert. Soll der neue Aufbau beispielsweise auf einer bestehenden Bauwerksabdichtung erfolgen und gilt es, eine geringe Aufbauhöhe einzuhalten – etwa aufgrund vorhandener Regenroste – bietet sich als an auf einer geeigneten Abdichtung einen Systemaufbau aus feuergetrocknetem Quarzkies und CK 740 Bauharz von Ceresit einzusetzen. Der daraus resultierende Epoxidharzdrainageestrich kann parallel zum Gefälle auf die Flächendrainage gleichmäßig aufgebracht und geglättet werden. Ein leichter Wasserfilm auf der Oberfläche verhindert dabei eine Anhaftung am Werkzeug. Die Vorteile des Epoxidharzdrainageestrichs liegen sowohl in seiner geringen Aufbauhöhe als auch seiner hohen Festigkeit und Wasserdurchlässigkeit. Des Weiteren verhindert er Ausblühungen und Frostschäden im Fliesenbelag. Auf der gleichmäßigen Oberfläche können auch großformatige Platten sauber verlegt werden.

Verlegung der Platten mit innovativem Klebstoff

Im Anschluss an die Trocknungszeit von mindestens 12 Stunden können mit CM 77 UltraFLEX die Platten verlegt werden. Der hochflexible, wasserfreie Klebstoff kommt besonders auf kritischen Untergründen zum Einsatz. Er ist in der Lage, Spannungen zu kompensieren, die durch starke Temperaturschwankungen auf Balkon oder Terrasse entstehen können. Für die Verlegung im Dünnbettverfahren wird der Klebstoff auf der Rückseite der Platten aufgezogen und mit Wasser benetzt, wodurch sein Abbindeverhalten unter der Platte beschleunigt wird. Nach einer weiteren Trocknungszeit von 12 Stunden erfolgt im letzten Schritt die Verfugung.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.ceresit.de.

Bild

Verlegung und Glättung des Ceresit-Epoxidharzestrichs. (Foto: Ceresit)

Die Lösung im Überblick

- Drainfähiger Estrich mit CK 740 Bauharz als Bindemittel. CK740 eignet sich zum Grundieren, Verpressen und Vergießen von Rissen.

- Verlegung der Fliesen mit dem hochflexiblen multifunktionalen Klebstoff Ceresit CM 77 UltraFlex, der besonders auf kritischen Untergründen zum Einsatz kommt.